### ДЕРЖАТЕЛЬ

КАТУШЕК С ПРИПОЕМ

модель АДК 1.0

Этикетка АВЕ 135.000.000 ЭТ

1	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1	Настоящий документ распространяется на держатель катушек с припоем АДК 1.0 АВЕРОН (далее – АДК).

1.2	АДК (рис.1) предназначен для установки бобины с припоем и его подачи при проведении паяльных работ.

1.3	Условия эксплуатации

окружающая темпеpатуpа	10...35 С

влажность пpи 25 С, не более	80 %

1.4	Основные технические характеристики

диаметр штыря	8,5 мм

максимальные габариты

катушки (диаметр×длина)	80×72 мм

габариты (ширина×высота×глубина)	80×110×120 мм

масса	0,36 кг

2	КОМПЛЕКТНОСТЬ

##### АДК 	– 1 шт

##### Резиновая втулка 	– 1 шт

##### Этикетка 	– 1 шт

3	ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Снять резиновую втулку (3) со штыря (2) стойки (1). Надеть на штырь бобину с припоем, затем резиновую втулку (3). Край нити припоя продеть в отверстие фиксатора (4), продернуть на 50...60 мм и немного загнуть вниз или в сторону для его удержания.

Изготовитель вправе вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие потребительские свойства изделия.

4	ГАРАНТИИ

Гаpантийный сpок – 24 месяца с даты продажи, если она не указана, то с даты выпуска предприятием-изготовителем.

Претензии на гарантию не принимаются при наличии механических повреждений.

Адpес Изготовителя:

ООО «ВЕГА-ПРО»

620102, Екатеринбург, Чкалова 3

тел. (343) 234-65-86, факс (343) 234-65-72

для контактов

ООО «Аверон МЕД»	ic@averon.ru

тел./ факс (343) 234-65-79	www.averon.ru

# СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Настоящим подтверждается соответствие требова-ниям действующей технической документации

| модель АДК 1.0 |
| --- |
| Заводской номер |  |
| Дата выпуска |  |

Контролер	__________	Продавец   ____________

ООО «ВЕГА-ПРО» (подпись, штамп)	(подпись)

Дата продажи____________

М.п.

Для исчисления гарантии важны дата продажи, подпись и печать продавца!

Исправления при заполнении не допускаются!

# Text boxes

Рис.1

###### Внешний вид АДК